## Slide 1
一、需要实现的结构
存储结构（资源池）
  SRAM、TCAM的模拟实现，其block结构大小参考RMT，应具备硬件所具备的性质；片数随程序而定；
  实现匹配表的资源池结构，即在SRAM/TCAM的结构上抽象出entry_length、entry_num不相同的各种表，其分配参考设计文档7.4；
  在资源池的每个匹配表，应该留有接口供控制器增、删、改表项->远程通信（远程过程调用）；
逻辑结构（stage）
  设置多个线程，每个线程运行一个类似于硬件processor的结构，其内部实现为模板架构（参考设计文档5.2，5.3，5.4），parser->matcher->executer，每个processor具有相同的模板，模板所需要的参数存储于内存中，其应能够通过控制器进行修改（远程通信）；
  parser：解析自己想要的字段，这个解析为全局解析，即可以使用前面已经解析出来的字段；
  matcher：通过crossbar访问SRAM/TCAM，所以需要实现可配置的crossbar（processor与memory slice之间的连接，软件中实现方便进行实验，硬件中应该是不能配置的）；
  executer：执行查找出来的action，此部分应该抽象实现protocol-independent指令集；
交换机结构
  其应具备输入端口、packer replication engine、buffer queueing engine、输出端口这些结构；并且应支持packet clone、packet resubmit、packet recirculate这些功能；
  交换机应该有控制速度的功能：使用buffer、drop packet等来控制速度，方便实现meter；
  软件交换机需要模拟数据包的接收、内部流通以及将数据包转发；

## Slide 2
二、明确运行时可重配置的部分
各个匹配表表项的增、删、改；
各个processor所使用的参数；
  parser部分所使用的parsing_fields等；
  matcher部分所使用的matching_fields等；
  executer部分需要实现基本的参数集供调用，然后使用参数及来实现控制器下发的action的primitive set；
对于counter、meter：
  需要实现direct counter、indirect counter；
  需要实现direct meter、indirect meter；
  这部分不需要运行时可重配置，但是需要能够被控制器读取；

## Slide 3
三、控制器部分
提供运行时可重配置的接口
  参考设计文档4，其应具备rP4的编译功能，将上层语言编译成下层所需要的信息；
  计算一个stage所需要的clock；
  计算两个stage访问同一块存储的稳态，并且下发指令给processor增加气泡；
提供表项增删改的接口